## Slide 1: 第 2 章

## Slide 2: 教学重点
重点掌握常用指令功能及应用
常用传送指令
加减法指令
逻辑运算和移位指令
控制转移指令

## Slide 3: 什么是指令系统
计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合
每种计算机都有它支持的指令集合
16位8086指令系统是Intel 80x86系列微处理器指令系统的基础
Intel 80x86系列微处理器指令系统：
  整数指令
  浮点指令
  多媒体指令

## Slide 4: 8086指令系统概述
Intel 8086指令系统共有117条基本指令
可分成6个功能组
  ① 数据传送类指令
  ② 算术运算类指令
  ③ 位操作类指令
  ④ 串操作类指令
  ⑤ 控制转移类指令
  ⑥ 处理机控制类指令
如何学习

## Slide 5: 学习指令的注意事项
指令的功能——该指令能够实现何种操作。通常指令助记符就是指令功能的英文单词或其缩写形式
指令支持的寻址方式——该指令中的操作数可以采用何种寻址方式
指令对标志的影响——该指令执行后是否对各个标志位有影响，以及如何影响
其他方面——该指令其他需要特别注意的地方，如指令执行时的约定设置、必须预置的参数、隐含使用的寄存器等

## Slide 6: 汇编语言指令格式
由4部分组成：
标号: 指令助记符 目的操作数,源操作数 ; 注释
标号表示该指令在主存中的逻辑地址
每个指令助记符就代表一种指令
目的和源操作数表示参与操作的对象
注释是对该指令或程序段功能的说明

## Slide 7: 教学提示
全面而准确地理解每条指令的功能和应用，是编写汇编语言程序的关键
什么时候用什么指令是个技巧问题
逐个展开指令

## Slide 8: 2.1 数据传送类指令
数据传送是计算机中最基本、最重要的一种操作
传送指令也是最常使用的一类指令
传送指令把数据从一个位置传送到另一个位置
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位
重点掌握
  MOV XCHG
  PUSH POP
  LEA

## Slide 9: 2.1 数据传送类指令
MOV 传送字或字节.
MOVSX 先符号扩展,再传送.
MOVZX 先零扩展,再传送.
PUSH 把字压入堆栈.
POP 把字弹出堆栈.
PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.
POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.
PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.
POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.
BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序
XCHG 交换字或字节.(至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)
CMPXCHG 比较并交换操作数.(第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX)
XADD 先交换再累加.(结果在第一个操作数里)
XLAT 字节查表转换.----BX指向一张256字节的表的起点,AL为表的索引值(0-255,即0-FFH);返回AL为查表结果.([BX+AL]->AL)

## Slide 10: 2.1.1通用数据传送指令
MOV并非任意传送
立即数
段寄存器
CS DS ES SS
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP SI DI
存
储
器

## Slide 11: 非法传送种种
两个操作数的类型不一致
  例如源操作数是字节，而目的操作数是字；或相反
两个操作数不能都是存储器
  传送指令很灵活，但主存之间的直接传送却不允许
段寄存器的操作有一些限制
  段寄存器属专用寄存器，对他们的操作能力有限

## Slide 12: 2.1.2 堆栈操作指令
堆栈：后进先出FILO，位于堆栈段；SS段寄存器记录其段地址
堆栈只有一个出口，即当前栈顶；用堆栈指针寄存器SP指定
栈是程序中不可或缺的一个存储区域

## Slide 13: 堆栈和队列
堆栈：按照后进先出(LIFO)的原则组织的存储器空间（栈）
队列：按照先进先出(FIFO)的原则组织的存储器空间（堆）
LIFO
FIFO
第 2 章

## Slide 14: 堆栈的操作
堆栈只有两种基本操作：进栈和出栈，
对应两条指令PUSH和POP
Word 1
Word 2
Word 3
Word 4
Word 5
Stack
PUSH
POP
PUSH ；进栈指令先使堆栈指针SP减2，然后把一个字操作数存入堆栈顶部
POP ；出栈指令把栈顶的一个字传送至指定的目的操作数，然后堆栈指针SP加2

## Slide 15: 2.1.3 标志传送指令
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位

## Slide 16: 2.1.3 标志传送指令
LAHF 标志寄存器传送,把标志装入AH.
SAHF 标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.
PUSHF 标志入栈.
POPF 标志出栈.
PUSHD 32位标志入栈.
POPD 32位标志出栈.

## Slide 17: 2.1.4 地址传送指令
地址传送指令将存储器单元的逻辑地址送至指定的寄存器
LEA 装入有效地址.例: LEA DX, mem ;把偏移地址存到DX.
LDS 传送目标指针,把指针内容装入DS.例: LDS SI, mem ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.
LES 传送目标指针,把指针内容装入ES.例: LES DI, mem ;把段地址:偏移地址存到ES:DI.
LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS.例: LFS DI, mem ;把段地址:偏移地址存到FS:DI.
LGS 传送目标指针,把指针内容装入GS.例: LGS DI, mem ;把段地址:偏移地址存到GS:DI.
LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS.例: LSS DI, mem ;把段地址:偏移地址存到SS
Notes: FS,GS是80386起增加的两个辅助段寄存器,在这之前只有一个辅助段寄存器ES,增加这两个寄存器是为了减轻ES寄存器的负担,并能更好地配合适用于通用寄存器组的基址和变址寄存器. 这两个是通用的段寄存器，语法上同其它的段寄存器一样，不能直接用立即数给它赋值。
除了有ES的作用，他们还是： FS：标志段寄存器 GS：全局段寄存器

## Slide 18: 2.2 算术运算类指令
四则运算是计算机经常进行的一种操作。算术运算指令实现二进制（和十进制）数据的四则运算
掌握常用状态标志，并请注意算术运算类指令对标志的影响以及指令中隐含的寄存器
  掌握：ADD/ADC/INC、SUB/SBB/DEC/ NEG/CMP
  熟悉：MUL/IMUL、DIV/IDIV
  理解：CBW/CWD、DAA/DAS、 AAA/ AAS/AAM/AAD

## Slide 19: 2.2 算术运算类指令
ADD 加法
ADC 带进位加法.
INC 加 1.
AAA 加法的ASCII码调整.
DAA 加法的十进制调整.
SUB 减法.
SBB 带借位减法.
DEC 减 1.
NEG 求反(以 0 减之).
CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).
AAS 减法的ASCII码调整.
DAS 减法的十进制调整.
MUL 无符号乘法.结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),

## Slide 20: 2.2 算术运算类指令
IMUL 整数乘法.结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),
AAM 乘法的ASCII码调整.
DIV 无符号除法.结果回送:商回送AL,余数回送AH, (字节运算);或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).
IDIV 整数除法.结果回送:商回送AL,余数回送AH, (字节运算);或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).
AAD 除法的ASCII码调整.
CBW 字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)
CWD 字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)
CWDE 字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)
CDQ 双字扩展. (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)

## Slide 21: 溢出和进位
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，超出范围后加上进位或借位运算结果仍然正确；
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，超出范围后运算结果不正确。

## Slide 22: 溢出和进位的对比
例1：3AH + 7CH＝B6H
无符号数运算： 58＋124＝182
范围内，无进位
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出
例2：AAH + 7CH＝（1）26H
无符号数运算： 170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算： －86＋124＝38
范围内，无溢出

## Slide 23: 如何运用溢出和进位
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出

## Slide 24: 溢出的判断
判断运算结果是否溢出的简单规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出

## Slide 25: 习题2.9
设X、Y、Z、V均为16位带符号数，分别存放在X、Y、Z、V存储单元中，阅读如下程序段，得出它的运算公式，并说明运算结果存于何处？
V
Z
Y
X
65
F3
02
00
24
E0
05
00

## Slide 26: 习题2.9：算术运算1
mov ax,X
imul Y ；DX.AX＝X×Y
mov cx,ax
mov bx,dx ；BX.CX＝X×Y
mov ax,Z
cwd
add cx,ax
adc bx,dx ；BX.CX＝X×Y＋Z

## Slide 27: 习题2.9：算术运算2
sub cx,540
sbb bx,0 ；BX.CX＝X×Y＋Z－540
mov ax,V
cwd
sub ax,cx
sbb dx,bx ；DX.AX＝V－(X×Y＋Z－540)
idiv X
；DX.AX＝(V－(X×Y＋Z－540))÷X

## Slide 28: 教学提示
在正确理解每条指令的功能基础上，可以阅读和编写有实际意义的程序段
多多阅读程序段

## Slide 29: 2.3 位操作类指令
位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作
这是一类常用的指令，都应该掌握
注意这些指令对标志位的影响
  1. 逻辑运算指令
  AND OR XOR NOT TEST
  2. 移位指令
  SHL SHR SAR
  3. 循环移位指令
  ROL ROR RCL RCR

## Slide 30: 逻辑与指令AND
AND 与运算.
OR 或运算.
XOR 异或运算.
NOT 取反.
TEST 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).
SHL 逻辑左移.
SAL 算术左移.(=SHL)
SHR 逻辑右移.
SAR 算术右移.(=SHR)
ROL 循环左移.
ROR 循环右移.
RCL 通过进位的循环左移.
RCR 通过进位的循环右移.
以上八种移位指令,其移位次数可达255次. 移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1. 移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数. 如 MOV CL,04 SHL AX,CL

## Slide 31: 2.4 控制转移类指令
控制转移类指令用于实现分支、循环、过程等程序结构，是仅次于传送指令的常用指令
  重点掌握：JMP/JCC/LOOP CALL/RET
  一般了解： LOOPZ/LOOPNZ INTO
控制转移类指令通过改变IP（和CS）值，实现程序执行顺序的改变

## Slide 32: 2.4.1 无条件转移
JMP 无条件转移指令
CALL 过程调用 （子程序调用指令）
RET/RETF 过程返回.

## Slide 33: 2.4.1 无条件转移指令
只要执行无条件转移指令JMP，就使程序转到指定的目标地址处，从目标地址处开始执行指令
操作数label是要转移到的目标地址（目的地址、转移地址）
JMP指令分成4种类型：
    ⑴ 段内转移、相对寻址（通过偏移地址）
    ⑵ 段内转移、间接寻址（通过寄存器）
    ⑶ 段间转移、直接寻址（逻辑地址）
    ⑷ 段间转移、间接寻址
JMP label ；程序转向label标号指定的地址

## Slide 34: 目标地址的寻址方式
相对寻址方式
  相对寻址方式以当前IP为基地址，加上位移量构成目标地址
直接寻址方式
  转移地址象立即数一样，直接在指令的机器代码中
间接寻址方式
  转移地址在寄存器或主存单元中
用标号表达
用寄存器或存储器操作数表达
用标号表达

## Slide 35: 目标地址的范围：段内
段内转移——近转移（near）
  在当前代码段64KB范围内转移（ ±32KB范围）
  不需要更改CS段地址，只要改变IP偏移地址
段内转移——短转移（short）
  转移范围可以用一个字节表达，在段内－128～＋127范围的转移
代码段
代码段

## Slide 36: 目标地址的范围：段间
段间转移——远转移（far）
  从当前代码段跳转到另一个代码段，可以在1MB范围
  更改CS段地址和IP偏移地址
  目标地址必须用一个32位数表达，叫做32位远指针，它就是逻辑地址
代码段
代码段
实际编程时，MASM汇编程序会根据目标地址的距离，自动处理成短转移、近转移或远转移
程序员可用操作符short、near ptr 或far ptr 强制

## Slide 37: 段内转移、相对寻址
JMP label ；IP←IP+位移量
位移量是紧接着JMP指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
当向地址增大方向转移时，位移量为正；向地址减小方向转移时，位移量为负
again: dec cx ；标号again的指令
……
jmp again ；转移到again处继续执行
……
jmp output ；转向output
……
output: mov result,al ；标号output的指令

## Slide 38: 段内转移、间接寻址
JMP r16/m16 ；IP←r16/m16
将一个16位寄存器或主存字单元内容送入IP寄存器，作为新的指令指针，但不修改CS寄存器的内容
jmp ax ；IP←AX
jmp word ptr [2000h] ；IP←[2000h]

## Slide 39: 段间转移、直接寻址
JMP far ptr label
；IP←label的偏移地址
；CS←label的段地址
将标号所在段的段地址作为新的CS值，标号在该段内的偏移地址作为新的IP值；这样，程序跳转到新的代码段执行
jmp far ptr otherseg
；远转移到代码段2的otherseg

## Slide 40: 段间转移、间接寻址
JMP far ptr mem
；IP←[mem]，CS←[mem+2]
用一个双字存储单元表示要跳转的目标地址。这个目标地址存放在主存中连续的两个字单元中的，低位字送IP寄存器，高位字送CS寄存器
mov word ptr [bx],0
mov word ptr [bx+2],1500h
JMP far ptr [bx] ；转移到1500h:0

## Slide 41: 2.4.2 条件转移指令
JA/JNBE 不小于或不等于时转移.
JAE/JNB 大于或等于转移.
JB/JNAE 小于转移.
JBE/JNA 小于或等于转移.
以上四条, 测试无符号整数运算的结果(标志C和Z).
JG/JNLE 大于转移.
JGE/JNL 大于或等于转移.
JL/JNGE 小于转移.
JLE/JNG 小于或等于转移.
以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z).

## Slide 42: 2.4.2 条件转移指令
JE/JZ 等于转移.
JNE/JNZ 不等于时转移.
JC 有进位时转移.
JNC 无进位时转移.
JNO 不溢出时转移.
JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.
JNS 符号位为 "0" 时转移.
JO 溢出转移.
JP/JPE 奇偶性为偶数时转移.
JS 符号位为 "1" 时转移.

## Slide 43: 例2.38：JZ/JNZ指令
test al,80h ；测试最高位
jz next0 ；D7＝0（ZF＝1），转移
mov ah,0ffh ；D7＝1，顺序执行
jmp done ；无条件转向
next0: mov ah,0
done: ...
test al,80h ；测试最高位
jnz next1 ；D7＝1（ZF＝0），转移
mov ah,0 ；D7＝0，顺序执行
jmp done ；无条件转向
next1: mov ah,0ffh
done: ...

## Slide 44: 例2.39：JS/JNS指令
；计算|X－Y|（绝对值）
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；结果存入result
mov ax,X
sub ax,Y
jns nonneg
neg ax ；neg是求补指令
nonneg: mov result,ax

## Slide 45: 例2.45：记录空格个数
mov cx,count ；设置循环次数
mov si,offset string
xor bx,bx ；bx＝0，记录空格数
jcxz done
mov al,20h ；如果长度为0，退出
again: cmp al,es:[si]
jnz next ；ZF＝0非空格，转移
inc bx ；ZF=1是空格，个数加1
next: inc si
loop again
；字符个数减1，不为0继续循环
dec cx
jnz again
cmp cx,0
jz next

## Slide 46: 2.4.4 子程序指令
子程序是完成特定功能的一段程序
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行
演示

## Slide 47: 主程序与子程序
CALL label
主程序
RET
子程序
回到CALL指令后的指令处
——返回地址
第 2 章

## Slide 48: 子程序调用指令
CALL指令分成4种类型（类似JMP）
  CALL label ；段内调用、相对寻址
  CALL r16/m16 ；段内调用、间接寻址
  CALL far ptr label ；段间调用、直接寻址
  CALL far ptr mem ；段间调用、间接寻址
CALL指令需要保存返回地址：
  段内调用——入栈偏移地址IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  段间调用——入栈偏移地址IP和段地址CS
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←CS

## Slide 49: 子程序返回指令
根据段内和段间、有无参数，分成4种类型
  RET ；无参数段内返回
  RET i16 ；有参数段内返回
  RET ；无参数段间返回
  RET i16 ；有参数段间返回
需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  段内返回——出栈偏移地址IP
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  段间返回——出栈偏移地址IP和段地址CS
  IP←SS:[SP]，SP←SP＋2
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2
i16参数的作用

## Slide 50: 返回指令RET的参数
RET i16 ；有参数返回
RET指令可以带有一个立即数i16，
则堆栈指针SP将增加，即
  SP←SP+i16
这个特点使得程序可以方便地废除若干执行CALL指令以前入栈的参数
第 2 章

## Slide 51: 例2.46：子程序
；主程序
mov al,0fh ；提供参数AL
call htoasc ；调用子程序
...
；子程序：将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码
htoasc: and al,0fh ；只取al的低4位
or al,30h ；al高4位变成3
cmp al,39h ；是0～9，还是0Ah～0Fh
jbe htoend
add al,7 ；是0Ah～0Fh，加上7
htoend: ret ；子程序返回

## Slide 52: 2.4.5 中断指令
中断（Interrupt ）是又一种改变程序执行顺序的方法
中断具有多种中断类型
中断的指令有3条：
  INT i8 IRET INTO
本节主要掌握类似子程序调用指令的中断调用指令INT i8，进而学习使用DOS功能调用

## Slide 53: 中断的过程
主程序
IRET
中断服务程序
断点
中断请求
中断请求可以来自处理器外部的中断源，也可以由处理器执行指令引起：
例如执行INT i8指令。
第 2 章

## Slide 54: 8086的外部中断
8086可以管理256个中断
各种中断用一个向量编号来区别
主要分成外部中断和内部中断
外部中断——来自CPU之外的原因引起的中断，又可以分成
  可屏蔽中断：可由CPU的中断允许标志IF控制
  非屏蔽中断：不受CPU的中断允许标志IF控制

## Slide 55: 8086的内部中断
内部中断——CPU内部执行程序引起的中断，又可以分成：
  除法错中断：执行除法指令，结果溢出产生的 0 号中断
  指令中断：执行中断调用指令INT i8产生的 i8 号中断
  断点中断：用于断点调试（INT 3）的 3 号中断
  溢出中断：执行溢出中断指令，OF＝1产生的 4 号中断
  单步中断：TF＝1在每条指令执行后产生的 1 号中断

## Slide 56: 中断指令INT
INT i8
；中断调用指令：产生i8号中断
IRET
；中断返回指令：实现中断返回
INTO
；溢出中断指令：
；若溢出标志OF=1，产生4号中断
；否则顺序执行

## Slide 57: 教学提示
在学习和应用汇编语言进行程序设计时，有一些经常遇到的问题，例如算术运算、代码转换等，需要掌握
总结常见编程问题

## Slide 58: 2.5 处理机控制类指令
对CPU状态进行控制的指令
  NOP CS: SS: DS: ES:
  LOCK HLT ESC WAIT

## Slide 59: 空操作指令
  NOP
不执行任何操作，但占用一个字节存储单元，空耗一个指令执行周期
NOP常用于程序调试
  在需要预留指令空间时用NOP填充
  代码空间多余时也可以用NOP填充
  还可以用NOP实现软件延时
事实上，NOP和XCHG AX,AX的指令代码一样，都是 90H

## Slide 60: 段超越前缀指令
在允许段超越的存储器操作数之前，使用段超越前缀指令，将采用指定的段寄存器寻址操作数
CS: ；使用代码段的数据
SS: ；使用堆栈段的数据
DS: ；使用数据段的数据
ES: ；使用附加段的数据

## Slide 61: 封锁前缀指令
LOCK ；封锁总线
这是一个指令前缀，可放在任何指令前
这个前缀使得在这个指令执行时间内，8086 处理器的封锁输出引脚有效，即把总线封锁，使别的控制器不能控制总线；直到该指令执行完后，总线封锁解除

## Slide 62: 暂停指令
HLT ；进入暂停状态
暂停指令使CPU进入暂停状态，这时CPU不进行任何操作。当CPU发生复位或来自外部的中断时，CPU脱离暂停状态
HLT指令可用于程序中等待中断。当程序中必须等待中断时，可用HLT，而不必用软件死循环。然后，中断使CPU脱离暂停状态，返回执行HLT的下一条指令

## Slide 63: 交权指令
ESC 6位立即数,reg/mem
  ；把浮点指令交给浮点处理器执行
浮点协处理器8087指令是与8086的整数指令组合在一起的，当8086发现是一条浮点指令时，就利用ESC指令将浮点指令交给8087执行
实际编写程序时，一般采用易于理解的浮点指令助记符格式
ESC 6,[SI]
；实数除法指令：FDIV dword ptr [SI]
ESC 20H,AL
；整数加法指令：FADD ST(0),ST

## Slide 64: 等待指令
WAIT ；进入等待状态
8086利用WAIT指令和测试引脚实现与8087同步运行
浮点指令经由8086处理发往8087，并与8086本身的整数指令在同一个指令序列；而8087执行浮点指令较慢，所以8086必须与8087保持同步

## Slide 65: 第2章 总结
本章详细而完整地介绍了8086的16位指令系统的指令
希望大家进行一下整理（总结）：
  寻址方式
  指令支持的操作数形式
  指令对标志的影响
  常见编程问题
通过复习整理，形成指令系统的整体概念，进而掌握常用指令

## Slide 66: 第2章 教学要求（1）
熟悉8086的基本参数、堆栈工作原理、常用状态标志及指令对其影响、符号扩展的含义、压缩和非压缩BCD的格式、串操作寻址特点
掌握基本指令：MOV／XCHG、PUSH／POP、LEA；ADD／ADC／INC、SUB／SBB／DEC ／NEG／CMP ；AND／OR／XOR／NOT／TEST、SHL／SHR／SAR、ROL／ROR／RCL／RCR； JMP／Jcc、LOOP、CALL／RET、INT n

## Slide 67: 第2章 教学要求（2）
熟悉特色指令：XLAT；MUL／IMUL、DIV／IDIV、CBW／CWD；NOP、CLC／STC／STC、CLD／STD
了解其他指令：LAHF／SAHF／PUSHF／POPF、LDS／LES；DAA／DAS、AAA／AAS、AAM／AAD；IRET、LOOPZ／LOOPNZ、INTO；HLT、CLI／STI
习题：2.1 2.6 2.8 2.10
  2.20 2.22 2.24 ⑶ ⑹ ⑺