## Slide 1: 第 3 章

## Slide 2: 教学重点
第2章学习了8086硬指令，第3章介绍MASM基本的伪指令。第3章重点掌握：
程序的格式、开发方法
参数的表达、变量的定义
变量和标号的属性

## Slide 3: 硬指令和伪指令
硬指令——使CPU产生动作、并在程序执行时才处理的语句，就是第2章学习的处理器指令
伪指令（Directive）——不产生CPU动作、在程序执行前由汇编程序处理的说明性语句，例如，数据说明、变量定义等等
伪指令与具体的处理器类型无关，但与汇编程序的版本有关
本课程采用微软宏汇编程序 MASM 6.15

## Slide 4: 3.1 汇编语言程序的开发
本节从汇编语言程序的语句格式出发，给出第一个示范性的汇编语言源程序，并演示汇编语言程序的过程：
编辑 汇编 连接 调试
即汇编语言程序的开发方法

## Slide 5: 3.1.1 汇编语言程序的语句格式
⑴ 执行性语句——由硬指令构成的语句，它通常对应一条机器指令，出现在程序的代码段中：
标号: 硬指令助记符 操作数,操作数 ；注释
⑵ 说明性语句——由伪指令构成的语句，它通常指示汇编程序如何汇编源程序：
名字 伪指令助记符 参数,参数,… ；注释

## Slide 6: 汇编语言语句实例
MOV CX,0 ;传送指令，具有2个操作数
DELAY: NOP
;空操作指令，没有操作数，带有标号
LOOP DELAY
;循环指令，标号DELAY说明转移位置
BUFFER DB 1,2,3,4,5,6,7
;数据定义伪指令，在主存中开辟7个连续的字节单元，初值依次为1～7，BUFFER表示首地址

## Slide 7: 标号、名字与标识符
标号是反映硬指令位置（逻辑地址）的标识符，后跟一个冒号分隔
名字是反映伪指令位置（逻辑地址）和属性的标识符，后跟空格或制表符分隔，没有一个冒号
标识符（Identifier）一般最多由31个字母、数字及规定的特殊符号（如 _、$、?、@）组成，不能以数字开头。默认情况下，汇编程序不区别标识符中的字母大小写
一个程序中，每个标识符的定义是唯一的，还不能是汇编语言采用的保留字

## Slide 8: 保留字
保留字（Reserved Word）是汇编程序已经利用的标识符，主要有：
硬指令助记符——例如：MOV、ADD
伪指令助记符——例如：DB、EQU
操作符——例如：OFFSET、PTR
寄存器名——例如：AX、CS
预定义符号——例如：@data
汇编语言大小写不敏感

## Slide 9: 助记符
硬指令助记符可以是任何一条处理器指令，也可以是一条宏指令
伪指令助记符将在本章和下章学习
前一章引入的定义字节数据和字符串的DB就是伪指令

## Slide 10: 操作数与参数
处理器指令的操作数可以是立即数、寄存器和存储单元
伪指令的参数可以是常数、变量名、表达式等，可以有多个，参数之间用逗号分隔

## Slide 11: 注释
语句中由分号“；”开始的部分为注释内容，用以增加源程序的可读性
必要时，一个语句行也可以由分号开始作为阶段性注释
汇编程序在翻译源程序时将跳过该部分，不对它们做任何处理

## Slide 12: 分隔符
语句的4个组成部分要用分隔符分开
标号后用冒号，注释前用分号
操作数之间和参数之间使用逗号分隔
其他部分通常采用空格或制表符
多个空格和制表符的作用与一个相同
MASM支持续行符 “\”

## Slide 13: 3.1.2 汇编语言的源程序框架
完整的汇编语言源程序由段组成
一个汇编语言源程序可以包含若干个代码段、数据段、附加段或堆栈段，段与段之间的顺序可随意排列
需独立运行的程序必须包含一个代码段，并指示程序执行的起始点，一个程序只有一个起始点
所有的可执行性语句必须位于某一个代码段内，说明性语句可根据需要位于任一段内
通常，程序还需要一个堆栈段

## Slide 14: 汇编语言源程序
源程序分别用两种格式书写
第一种格式从MASM 5.0开始支持
  简化段定义格式
第二种格式MASM 5.0以前就具有
  完整段定义格式
Hello, Everybody !
程序功能

## Slide 15: 简化段定义格式 MASM 6.x支持
;example.asm
.model small
.stack
.data
... ;在数据段定义数据
.code
.startup
... ;在代码段填入指令序列
.exit 0
... ;子程序代码
end

## Slide 16: 例3.1：简化段定义格式
;lt301.asm（文件名）
.model small ;定义程序的存储模型
.stack ;定义堆栈段
.data ;定义数据段
string db ’Hello, Everybody !’,0dh,0ah,’$’
;在数据段定义要显示的字符串
.code ;定义代码段
.startup ;程序起始点，建立DS、SS
mov dx,offset string ;指定字符串
mov ah,9
int 21h ;利用功能调用显示信息
.exit 0 ;程序结束点，返回DOS
end ;汇编结束

## Slide 17: 简化段定义格式 MASM 5.x支持
; exampleb.asm
.model small
.stack
.data
... ;在数据段定义数据
.code
start：mov ax,@data
mov ds,ax
... ;在代码段填入指令序列
mov ax,4c00h
int 21h
... ;子程序代码
end start

## Slide 18: 完整段定义格式 MASM 5.x支持
;examplea.asm
stack segment stack
dw 512 dup(?)
stack ends
data segment
... ;在数据段定义数据
data ends
code segment ’code’
assume cs:code,ds:data,ss:stack
start: mov ax,data
mov ds,ax
... ;在代码段填入指令序列
mov ax,4c00h
int 21h
... ;子程序代码
code ends
end start

## Slide 19: 例3.1：完整段定义格式
;lt301a.asm（文件名）
stack segment stack ;定义堆栈段
dw 512 dup(?)
;堆栈段有512字（1024字节）空间
stack ends ;堆栈段结束
data segment ;定义数据段
string db ’Hello, Everybody !’,0dh,0ah,’$’
data ends
code segment ’code’ ;定义代码段
assume cs:code,ds:data,ss:stack
start: mov ax,data ;建立DS段地址
mov ds,ax

## Slide 20: 例3.1：完整段定义格式
mov dx,offset string
mov ah,9
int 21h
mov ax,4c00h
int 21h ;利用功能调用返回DOS
code ends ;代码段结束
end start
;汇编结束，同时指明程序起始点

## Slide 21: 3.1.3 汇编语言程序的开发过程
编辑
文本编辑器，如 EDIT.COM
源程序：文件名.asm
汇编
汇编程序，如 ML.EXE
目标模块：文件名.obj
连接
连接程序，如 LINK.EXE
可执行文件：文件名.exe
调试
调试程序，如 TurboDebugger
应用程序
错误
错误
错误
错误

## Slide 22: 开发过程0：准备工作
安装开发软件包
默认在D:\ML615目录
进入操作系统（模拟DOS环境）
运行Windows目录下的COMMAND.COM
进入MASM开发目录
d:
cd \ml615

## Slide 23: 开发过程1：源程序的编辑
源程序文件要以ASM为扩展名
源程序文件的形成（编辑）可以通过任何一个文本编辑器实现:
DOS中的全屏幕文本编辑器EDIT
其他程序开发工具中的编辑环境
MASM程序员工作平台PWB中的编辑环境
EDIT lt301.asm

## Slide 24: 开发过程2：源程序的汇编
汇编是将源程序翻译成由机器代码组成的目标模块文件的过程
MASM 6.x提供的汇编程序是ML.EXE：
ML /c lt301.asm
如果源程序中没有语法错误，MASM将自动生成一个目标模块文件（lt301.obj）；否则MASM将给出相应的错误信息
这时应根据错误信息，重新编辑修改源程序后，再进行汇编

## Slide 25: 开发过程3：目标模块的连接
连接程序能把一个或多个目标文件和库文件合成一个可执行程序（.EXE、.COM文件）：
LINK lt301.obj
如果没有严重错误，LINK将生成一个可执行文件（lt301.exe）；否则将提示相应的错误信息
这时需要根据错误信息重新修改源程序后再汇编、链接，直到生成可执行文件
汇编和连接过程可以依次自动完成

## Slide 26: 汇编和连接的依次自动实现
ML汇编程序可自动调用LINK连接程序，实现汇编和连接的依次进行
ML lt301.asm
汇编程序ML.EXE可带其他参数，常用
ML /Fl /Sa lt301.asm
该命令除产生模块文件lt301.obj和可执行文件lt301.exe外，还将生成列表文件lt301.lst
列表文件是一种文本文件，含有源程序和目标代码，对我们学习汇编语言程序设计和发现错误很有用。采用/Sa选项，将在列表文件中得到有些伪指令相应的硬指令

## Slide 27: 开发过程4：可执行程序的调试
经汇编、连接生成的可执行程序在操作系统下只要输入文件名就可以运行：
lt301.exe
操作系统装载该文件进入主存，并开始运行
如果出现运行错误，可以从源程序开始排错，也可以利用调试程序帮助发现错误

## Slide 28: 3.1.4 DOS系统功能调用
21H号中断是DOS提供给用户的用于调用系统功能的中断，它有近百个功能供用户选择使用，主要包括设备管理、目录管理和文件管理三个方面的功能
ROM-BIOS也以中断服务程序的形式，向程序员提供系统的基本输入输出程序
汇编语言程序设计需要采用系统的各种功能程序
充分利用操作系统提供的资源是程序设计的一个重要方面，需要掌握

## Slide 29: 功能调用的步骤
通常按照如下4个步骤进行：
⑴ 在AH寄存器中设置系统功能调用号
⑵ 在指定寄存器中设置入口参数
⑶ 执行指令INT 21H（或ROM-BIOS的中断向量号）实现中断服务程序的功能调用
⑷ 根据出口参数分析功能调用执行情况

## Slide 30: 输入输出类功能调用
向显示器输出字符
  ⒈ 字符的输出
  ⒉ 字符串的输出
从键盘输入数据
  ⒊ 字符的输入
  ⒋ 字符串的输入
  ⒌ 按键的判断
裸机
ROM-BIOS
DOS功能调用
汇编语言程序

## Slide 31: 字符输出的功能调用
DOS功能调用INT 21H
  功能号：AH＝02H
  入口参数：DL＝字符的ASCII码
  功能：在显示器当前光标位置显示给定的字符，光标右移一个字符位置。如按Ctrl-Break或Ctrl-C则退出

## Slide 32: 字符输出：显示问号
；在当前显示器光标位置显示一个问号
mov ah,02h ；设置功能号：ah←02h
mov dl,'?' ；提供入口参数：dl←'?'
int 21h ；DOS功能调用：显示
进行字符输出时，当输出响铃字符（07H）以及退格（08H）、回车（0DH）和换行（0AH）字符时，该功能调用可以自动识别并能进行相应处理

## Slide 33: 字符串输出的功能调用
DOS功能调用INT 21H
  功能号：AH＝09H
  入口参数：
  DS:DX＝欲显示字符串在主存中的首地址
  字符串应以$（24H）结束
  功能：在显示器输出指定的字符串
可以输出回车（0DH）和换行（0AH）字符产生回车和换行的作用

## Slide 34: 字符串输出：显示字符串
string db 'Hello,Everybody !',0dh,0ah,'$'
；在数据段定义要显示的字符串
...
mov ah,09h
；设置功能号：ah←09h
mov dx,offset string
；提供入口参数：dx←字符串的偏移地址
int 21h
；DOS功能调用：显示

## Slide 35: 字符输入的功能调用
DOS功能调用INT 21H
  功能号：AH＝01H
  出口参数：AL＝字符的ASCII码
  功能：获得按键的ASCII代码值
调用此功能时，若无键按下，则会一直等待，直到按键后才读取该键值

## Slide 36: 字符输入：判断按键
getkey: mov ah,01h ；功能号：ah←01h
int 21h ；功能调用
cmp al,’Y’ ；处理出口参数al
je yeskey ；是“Y”
cmp al,’N’
je nokey ；是“N”
jne getkey
...
yeskey: ...
nokey: ...

## Slide 37: 字符串输入的功能调用
DOS功能调用INT 21H
  功能号：AH＝0AH
  入口参数：DS:DX＝缓冲区首地址
执行该功能调用时，用户按键，最后用回车确认
本调用可执行全部标准键盘编辑命令；用户按回车键结束输入，如按Ctrl＋Break或Ctrl＋C则中止
关键要定义好缓冲区

## Slide 38: 缓冲区的定义
第1字节事先填入最多欲接收的字符个数（包括回车字符，可以是1～255）
第2字节将存放实际输入的字符个数（不包括回车符）
第3字节开始将存放输入的字符串
实际输入的字符数多于定义数时，多出的字符丢掉，且响铃
扩展ASCII码（如功能键等）占两个字节，第1个为0

## Slide 39: 字符串输入
buffer db 81 ；定义缓冲区
；第1个字节填入可能输入的最大字符数
db 0 ；存放实际输入的字符数
db 81 dup(0) ；存放输入的字符串
...
mov dx,seg buffer
；伪指令seg取得buffer的段地址
mov ds,dx ；设置数据段DS
mov dx,offset buffer
mov ah,0ah
int 21h

## Slide 40: 按键判断的功能调用
DOS功能调用INT 21H
  功能号：AH＝0BH
  出口参数：AL＝0，当前没有按键；
  AL＝FFH，当前已经按键。
  功能：仅判断当前是否有按下的键，设置AL后退出

## Slide 41: 按键判断：按任意键继续
... ；提示“按任意键继续”
getkey: mov ah,0bh
int 21h
or al,al ；al＝0？
jz getkey
；al＝0，没有按键，继续等待
；等同于如下功能调用
mov ah,01h
int 21h

## Slide 42: 3.2 参数、变量和标号
本节详细讨论汇编语言程序语句的主要部分：
参数 变量名 标号
并引出相关的伪指令和操作符
本节重点掌握：
  常数的表达、
  变量定义伪指令DB/DW/DD、
  地址操作符和类型操作符

## Slide 43: 3.2.1 数值型参数
在源程序语句格式的4个组成部分中，参数是指令的操作对象（学习硬指令时被称为操作数），参数之间用逗号分隔
参数根据指令不同可以没有，可以有1个、2个或多个
汇编语言程序中，指令参数有数值型，它的主要形式是常数和数值表达式；
硬指令的操作数有立即数；立即数就要用数值型参数表达

## Slide 44: 1. 常数
常数（常量）表示一个固定的数值
它又分成多种形式：
  （1）十进制常数
  （2）十六进制常数
  （3）二进制常数
  （4）八进制常数
  （5）字符串常数
  （6）符号常数

## Slide 45: 十进制常数
由0 ~ 9数字组成，以字母D或d结尾
缺省情况下，后缀D或d可以省略
汇编语言大小写不敏感，D和d通用
例如：100、255D

## Slide 46: 十六进制常数
由0～9、A～F组成，以字母H或h结尾
以字母A～F开头的十六进制数，前面要用0表达，以避免与其他符号混淆
汇编语言大小写不敏感， H和h 通用
例如：64H、0FFh、0B800H

## Slide 47: 二进制常数
由0或1两个数字组成，以字母B或b结尾
汇编语言大小写不敏感，B和b通用
例如：01101100B

## Slide 48: 字符串常数
用单引号或双引号括起来的单个字符或多个字符，其数值是每个字符对应的ASCII码的值
例如：'d' = 64H
'AB'= 4142H
'Hello, Everybody !'

## Slide 49: 符号常数
利用一个标识符表达的一个数值
MASM提供等价机制，用于常量定义
符号定义伪指令：
等价EQU伪指令
  符号名 EQU 数值表达式
  符号名 EQU <字符串>
等号=伪指令
  符号名 = 数值表达式
常数若使用有意义的符号名来表示，可以提高程序的可读性，同时更具有通用性
实例

## Slide 50: 符号常数实例
符号定义
DosWriteChar equ 2
CarriageReturn = 13
CallDOS equ <int 21h>
符号应用（左边程序段等价右侧的符号形式）
mov ah,2 ;mov ah,DosWriteChar
mov dl,13 ;mov dl,CarriageReturn
int 21h ;CallDOS

## Slide 51: 2. 数值表达式
数值表达式一般是指由运算符连接的各种常数所构成的表达式
汇编程序在汇编过程中计算表达式，最终得到一个数值
程序运行之前，就已经计算出了表达式；所以，程序运行速度没有变慢，但增强程序的可读性
MASM对除伪指令外各种汇编时处理的指令统称为操作符（Operator）

## Slide 52: 运算符
算术运算符
  + - * / MOD
逻辑运算符
  AND OR XOR NOT
移位运算符
  SHL SHR
关系运算符
  EQ NE GT LT GE LE
高低分离符
  HIGH LOW HIGHWORD LOWWORD

## Slide 53: 算术运算符
实现加、减、乘、除、取余的算术运算
mov ax,3*4+5 ;等价于 mov ax,17
其中MOD也称为取模，它产生除法之后的余数，如19 mod 7 = 5
加+和减-运算符还可以用于地址表达式
除加、减外，其他运算符的参数必须是整数

## Slide 54: 逻辑运算符
实现按位相与、相或、异或、求反的逻辑运算
or al,03h AND 45h
;等价于 or al,01h

## Slide 55: 移位运算符
实现对数值的左移、右移的逻辑操作；移入低位或高位的是0
格式为：
数值表达式 SHL/SHR 移位次数
mov al,0101b SHL (2*2)
;等价于 mov al,01010000b

## Slide 56: 关系运算符
用于比较和测试符号数值
MASM用0FFFFH（补码 -1）表示条件为真
MASM用0000H表示条件为假
mov bx,((PORT LT 5)AND 20)OR((PORT GE 5)AND 30)
;当PORT<5时，汇编结果为mov bx,20
;否则，汇编结果为mov bx,30

## Slide 57: 高低分离符
取数值的高半部分或低半部分
HIGH、LOW从一个字数值或符号常量中得到高、低字节
mov ah,HIGH 8765h ;等价于mov ah,87h
从MASM 6.0引入的HIGHWORD、LOWWORD取一个符号常量（不能是其他常数）的高字或低字部分
dd_value equ 0ffff1234h
;定义一个符号常量
mov ax,LOWWORD dd_value
;等价于mov ax,1234h

## Slide 58: 地址型参数
汇编语言程序中，指令参数还有地址型，它的主要形式是标号和名字（变量名、段名、过程名等）
硬指令的操作数有存储单元；存储单元就应该用地址型参数（存储器操作数）表达

## Slide 59: 3.2.2 变量定义伪指令
变量定义（Define）伪指令为变量申请固定长度的存储空间，并可同时将相应的存储单元初始化
  变量名 伪指令助记符 初值表
变量定义伪指令最常使用

## Slide 60: 变量名
变量名为用户自定义标识符，表示初值表首元素的逻辑地址；用这个符号表示地址，常称为符号地址
变量名可以没有。这种情况，汇编程序将直接为初值表分配空间，无符号地址
设置变量名是为了方便存取它指示的存储单元

## Slide 61: 初值表
初值表是用逗号分隔的参数
主要由数值常数、表达式或？、DUP组成
  ？——表示初值不确定，即未赋初值；
  DUP——表示重复初值
  DUP的格式为：
  重复次数 DUP(重复参数)

## Slide 62: 变量定义伪指令助记符
变量定义伪指令根据申请的主存空间单位分类
DB——定义字节伪指令
DW——定义字伪指令
DD——定义双字伪指令
DF——定义3字伪指令
DQ——定义4字伪指令
DT——定义10字节伪指令
还有定位伪指令

## Slide 63: 定义字节单元伪指令DB
DB伪指令用于分配一个或多个字节单元，并可以将它们初始化为指定值
初值表中每个数据一定是字节量（Byte），存放一个8位数据：
  可以是0~255的无符号数
  或是－128～＋127带符号数
  也可以是字符串常数

## Slide 64: 字节单元定义实例
.data ；数据段
X db 'a',-5
db 2 dup(100),?
Y db 'ABC'

## Slide 65: 字节变量的应用
mov al,X
;此处X表示它的第1个数据，故AL←'a'
dec X+1
;对X为始的第2个数据减1，故成为-6
mov Y,al
;现在Y这个字符串成为 'aBC'

## Slide 66: 定义字单元伪指令DW
DW伪指令用于分配一个或多个字单元，并可以将它们初始化为指定值
初值表中每个数据一定是字量（Word），一个字单元可用于存放任何16位数据：
  一个段地址
  一个偏移地址
  两个字符
  0～65535之间的无符号数
  －32768～＋32767之间的带符号数

## Slide 67: 字单元定义实例
.data ；数据段
count dw 8000h,?,'AB'
maxint equ 64h
number dw maxint
array dw maxint dup(0)

## Slide 68: 字变量和字常量
字变量和字常量的定义：
WNUM EQU 5678H ;定义WNUM为常量
COUNT DW 20H ;定义COUNT变量，假设在数据段的偏移地址为10H
字变量和字常量的应用：
MOV AX,[BX+SI+WNUM] ; MOV AX,[BX+SI+5678H]
MOV AX,COUNT ; MOV AX,[0010H]
MOV AX,[SI+COUNT] ; MOV AX,COUNT[SI]
; MOV AX,[SI+10H]
LEA BX,COUNT ; LEA BX,[0010H]
MOV BX,OFFSET COUNT ; MOV BX,0010H

## Slide 69: 定义双字单元伪指令DD
DD伪指令用于分配一个或多个双字单元，并可以将它们初始化为指定值
初值表中每个数据是一个32位的双字量（Double Word）：
  可以是有符号或无符号的32位整数
  也可以用来表达16位段地址（高位字）和16位的偏移地址（低位字）的远指针
vardd DD 0,?,12345678h
farpoint DD 00400078h

## Slide 70: 其他数据单元定义伪指令
定义3字伪指令DF——用于为一个或多个6字节变量分配空间及初始化
6字节常用在32位CPU中表示一个48位远指针（16位段选择器:32位偏移地址）
定义4字伪指令DQ——用于为一个或多个8字节变量分配空间及初始化
8字节变量可以表达一个64位整数
定义10字节伪指令DT——用于为一个或多个10字节变量分配空间及初始化
10字节变量可以表达扩展精度浮点数

## Slide 71: 例3.2：数据定义综合应用－1/2
;数据段
bvar DB 16
wvar DW 4*3
dvar DD 4294967295 ;＝232－1
qvar DQ ?
DB 1,2,3,4,5
tvar DT 2345 ;定义了BCD码2345H
abc DB 'a','b','c'
msg DB 'Hello',13,10,'$'
bbuf DB 12 DUP('month')
dbuf DD 25 DUP(?)
CALLDOS EQU <int 21h>

## Slide 72: 例3.2：数据定义综合应用－2/2
;代码段
mov bl,bvar
mov ax,word ptr dvar[0]
mov dx,word ptr dvar[2] ;取双字到DX.AX
mov dx,offset msg
mov ah,09h
CALLDOS

## Slide 73: 例3.3：数据复制和显示－1/3
;数据段
source db 33h,34h,35h,36h ;定义4个字符数据
target db 80 dup(?) ;分配数据空间4×20=80
;代码段
mov si,offset source ;SI→源缓冲区
mov di,offset target ;DI→目的缓冲区
mov cx,80 ;CX→字符个数

## Slide 74: 例3.3：数据复制和显示－2/3
again1: mov al,[si] ；从源缓冲区取一个字符
mov [di],al ；传送到目的缓冲区
inc si ；指向下一个字符位置
inc di
loop again1 ；重复传送80次
寄存器间接寻址实现复制

## Slide 75: 例3.3：数据复制和显示－3/3
mov di,0
again2: mov dl,target[di] ;从目的缓冲区取字符
mov ah,2
int 21h ;显示
inc di
cmp di,80
jb again2
寄存器相对寻址实现显示

## Slide 76: 定位伪指令
定位伪指令控制数据的偏移地址
ORG 参数
ORG伪指令是将当前偏移地址指针指向参数表达的偏移地址：
ORG 100h ;从100h处安排数据或程序
ORG $+10
;使偏移地址加10，即跳过10个字节空间
MASM中，符号“$”表示当前偏移地址值
EVEN ;从偶地址开始
ALIGN n ;从n的整数倍地址开始

## Slide 77: 3.2.3 变量和标号的属性
① 地址属性
  标号和名字对应存储单元的逻辑地址
  逻辑地址包括：段地址和偏移地址
② 类型属性
  标号、子程序名的类型可以是NEAR（近）和FAR（远），分别表示段内或段间
  变量名的类型可以是BYTE（字节）、WORD（字）和DWORD（双字）等

## Slide 78: 地址操作符
取得名字或标号的段地址和偏移地址两个属性
[ ] 将括起的表达式作为存储器地址
$ 当前偏移地址
： 采用指定的段地址寄存器
OFFSET 名字/标号
返回名字或标号的偏移地址
SEG 名字/标号
返回名字或标号的段地址

## Slide 79: 地址操作符实例
org $+10
array db 45,45h
.code
mov ax,seg array
mov ds,ax
mov bx,offset array
;等价于 lea bx,array
mov cl,array+4
;等效于 mov cl,array[4]
mov ax,es:[2000h]
加4个字节单元

## Slide 80: 类型操作符
类型操作符对名字或标号的类型属性进行有关设置
类型名 PTR 名字/标号
THIS 类型名
SHORT 标号
TYPE 名字/标号
SIZEOF 变量名
LENGTHOF 变量名

## Slide 81: PTR操作符
类型名 PTR 名字/标号
PTR操作符使名字或标号具有指定的类型
类型名可以是
BYTE/WORD/DWORD/FWORD/QWORD/TBYTE
或者是NEAR/FAR，还可以是由STRUCT、RECORD、UNION以及TYPEDEF定义的类型
mov al,byte ptr w_var ;w_var是一个字变量
jmp far ptr n_label ;n_label是一个标号
使用PTR操作符，可以临时改变名字或标号的类型

## Slide 82: THIS操作符
THIS 类型名
利用THIS说明的操作数具有汇编时的当前逻辑地址，但具有指定的类型
b_var equ THIS byte
;按字节访问变量b_var，但与w_var的地址相同
w_var dw 10 dup(0) ;按字访问变量w_var
f_jump equ THIS far
;用f_jump为段间转移（f_jump label far）
n_jump: mov ax,w_var
;用n_jump为段内近转移，但两者指向同一条指令
LABEL伪指令的功能等同于“EQU THIS”

## Slide 83: TYPE操作符
TYPE 名字/标名
返回表明名字或标号类型的一个字量数值
对字节、字和双字变量依次返回1、2和4；
对短、近和远转移依次返回ff01h、ff02h和ff05h
mov ax,TYPE w_var ;汇编结果为mov ax,2
mov ax,TYPE n_jump
;汇编结果为 mov ax,0ff02h（near标号）
操作符SIZEOF返回整个变量占用的字节数
LENGTHOF返回整个变量的数据项数（即元素数）
SIZEOF ＝ LENGTHOF × TYPE

## Slide 84: 例3.4：属性及其应用－1/5
;数据段
v_byte equ this byte
;v_byte是字节类型，与变量v_word的地址相同
v_word dw 3332h,3735h
;v_word是字类型的变量
target dw 5 dup(20h)
;分配数据空间2×5＝10字节
crlf db 0dh,0ah,'$'
flag db 0
n_point dw offset s_label
;取得标号s_label的偏移地址

## Slide 85: 例3.4：属性及其应用－2/5
;代码段
mov al,byte ptr v_word
;用PTR改变v_word的类型，否则类型不匹配
dec al
mov v_byte,al
;对v_word的头一个字节操作，原为32H、现为31H
n_label: cmp flag,1
jz s_label ;flag单元为1转移
inc flag
jmp n_label ;进行短转移

## Slide 86: 例3.4：属性及其应用－3/5
s_label: cmp flag,2
jz next ;flag单元为2转移
inc flag
jmp n_point
;段内的存储器间接寻址，转移到s_label标号处
next: mov ax,type v_word
;汇编结果为mov ax,2
mov cx,lengthof target
;汇编结果为mov cx,5

## Slide 87: 例3.4：属性及其应用－4/5
mov si,offset target
w_again: mov [si],ax ;对字单元操作
inc si ;SI指针加2
inc si
loop w_again ;循环
mov cx,sizeof target
;汇编结果为 mov cx,0ah
mov al,'?'
mov di,offset target
b_again: mov [di],al ;对字节单元操作
inc di ;DI指针加1
loop b_again ;循环

## Slide 88: 例3.4：属性及其应用－5/5
mov dx,offset v_word
;显示结果：1357??????????
mov ah,9
int 21h

## Slide 89: 3.3 程序段的定义和属性
详述汇编语言程序格式的组成部分
首先，简单了解DOS支持的exe程序和com程序
其次，重点掌握简化段定义格式的各条伪指令
最后，理解完整段定义格式所包含的各种段属性

## Slide 90: exe程序
利用程序开发工具，通常将生成EXE结构的可执行程序（扩展名为.EXE的文件）
它可以有独立的代码、数据和堆栈段，还可以有多个代码段或多个数据段，程序长度可以超过64KB，执行起始处可以任意指定
当DOS装入或执行一个程序时，DOS确定当时主存最低的可用地址作为该程序的装入起始点。此点以下的区域称为程序段。在程序段内偏移0处，DOS为该程序建立一个程序段前缀控制块PSP（Program Segment Prefix），它占256（=100h）个字节；而在偏移100h处才装入程序本身
内存映象

## Slide 91: exe程序的内存映象图

## Slide 92: com程序
COM程序是一种将代码、数据和堆栈段合一的结构紧凑的程序，所有代码、数据都在一个逻辑段内，不超过64KB
在程序开发时，需要满足一定要求并采用相应参数才能正确生成COM结构的程序
COM文件存储在磁盘上是主存的完全影象，不包含重新定位的加载信息，与EXE文件相比其加载速度更快，占用的磁盘空间也少
尽管DOS也为COM程序建立程序段前缀PSP，但由于两种文件结构不同，所以加载到主存后各段设置并不完全一样
内存映象

## Slide 93: com程序的内存映象图

## Slide 94: 简化段定义格式 MASM 6.x支持
;example.asm
.model small
.stack
.data
... ;在数据段定义数据
.code
.startup
... ;在代码段填入指令序列
.exit 0
... ;子程序代码
end

## Slide 95: 存储模型伪指令
.MODEL 存储模型
使用简化段定义，必须有存储模型伪指令
.model语句必须位于所有段定义语句之前
存储模型决定一个程序的规模，确定进行子程序调用、指令转移和数据访问的缺省属性
MASM有7种不同的存储模型：
  ① TINY ② SMALL
  ③ COMPACT ④ MEDIUM
  ⑤ LARGE ⑥ HUGE
  ⑦ FLAT

## Slide 96: TINY微型模型
微型模型是MASM 6.0才引入的
用于创建COM类型程序
用微型模型编写汇编语言程序时，所有的段地址寄存器都被设置为同一值
这意味着代码段、数据段、堆栈段都在同一个段内，不大于64KB；访问操作数或指令都只需要使用16位偏移地址

## Slide 97: SMALL小型模型
一般的程序（例如本书的绝大多数程序示例和习题）都可用这种模型
在小型模型下，一个程序至多只能有一个代码段和一个数据段，每段不大于64KB
这里的数据段是指数据段、堆栈段和附加段的总和，它们共用同一个段基址，总长度不可超过64KB；因此小模式下程序的最大长度为128KB
访问操作数或指令都只需要使用16位偏移地址；这意味着诸如指令转移、程序调用以及数据访问等都是近属性（NEAR），即小型模型下的调用类型和数据指针缺省分别为近调用和近指针

## Slide 98: COMPACT紧凑模型
适合于数据量大但代码量小的程序
紧凑模型下，代码段被限制在一个不大于64KB的段内；而数据段则可以有多个，超过64KB
这种模型下的调用类型缺省仍为近调用；而数据指针缺省为远（FAR）指针，因为必须用段地址来区别多个数据段

## Slide 99: MEDIUM中型模型
中型模型是与紧凑模型互补的模式
适合于数据量小但代码量大的程序
中型模型的代码段可以超过64KB，有多个；但数据段只能有一个不大于64KB的段
这种模型下的数据指针缺省为近指针；但调用类型缺省是远（FAR）调用，因为要利用段地址区别多个代码段

## Slide 100: LARGE大型模型
较大型程序通常采用的存储模型
大型模型允许的代码段和数据段都有多个，都可以超过64KB；但全部的静态数据（不能改变的数据）仍限制在64K字节内
大型模型下的调用类型和数据指针缺省分别为远调用和远指针
HUGE（巨型模型）与大型模型基本相同，只是静态数据不再被限制在64K字节之内

## Slide 101: FLAT平展模型
平展模型用于创建一个32位的程序，
它只能运行在32位x86 CPU上。
DOS下不能使用FLAT模型，
而编写32位Windows 9.x或Windows-NT的程序时，必须采用FLAT模型。
DOS下编程可选择前六种模型，一般可以选用SMALL模型
TINY模型产生COM程序，其他模型产生EXE程序，FLAT模型只能用于32位程序

## Slide 102: 简化段定义伪指令
.STACK [大小] ；堆栈段开始
.DATA ；数据段开始
.CODE [段名] ；代码段开始
简化段定义伪指令指明一个逻辑段的开始，同时自动结束前面的一个段
采用简化段定义伪指令前，需有.model语句
使用简化段定义，各段名称和其他用户所需的信息可以使用MASM预定义符号，例如：
@data表示由.data等定义的数据段的段名

## Slide 103: 堆栈段伪指令
  .STACK [大小]
堆栈段伪指令.STACK创建一个堆栈段，段名是：stack
它的参数指定堆栈段所占存储区的字节数，默认是1KB（= 1024 = 400h字节）

## Slide 104: 数据段伪指令
  .DATA
数据段伪指令.data创建一个数据段，段名是：_DATA。它用于定义具有初值的变量，当然也允许定义无初值的变量
无初值变量可以安排在另一个段中，它用.data?伪指令创建，数据段名是：_BSS
. const伪指令用于建立只读的常量数据段（段名：CONST）

## Slide 105: 代码段伪指令
  .CODE [段名]
代码段伪指令.code创建一个代码段，它的参数指定该代码段的段名
如果没有给出段名，则采用默认段名：
在TINY、SMALL、COMPACT和FLAT模式下，默认的代码段名是：_TEXT
在MEDIUM、LARGE和HUGE模式下，默认的代码段名是：模块名_TEXT

## Slide 106: 程序开始伪指令
.STARTUP
按照CPU类型、存储模型、操作系统和堆栈类型，产生程序开始执行的代码；同时还指定程序开始执行的起始点
在DOS下，还将设置DS值，调整SS和SP值
mov dx,dgroup
mov ds,dx ;设置DS
mov bx,ss
sub bx,dx
shl bx,1
shl bx,1
shl bx,1
shl bx,1
cli ;关中断
mov ss,dx ;调整SS和SP
add sp,bx
sti ;开中断
mov dx,@data
mov ds,dx

## Slide 107: 程序终止伪指令
.EXIT [返回参数]
产生终止程序执行返回操作系统的指令代码
它的可选参数是一个返回的数码，通常用0表示没有错误。例如.exit 0对应的代码是：
  mov ax,4c00h
  int 21h
DOS功能调用的4ch子功能（返回DOS）：
入口参数：AH＝4ch，AL＝返回数码

## Slide 108: 汇编结束伪指令
END [标号]
指示汇编程序MASM到此结束汇编过程
源程序的最后必须有一条END语句
可选的标号用于指定程序开始执行点，连接程序将据此设置CS : IP值
采用了.startup伪指令就不需要再用“end 标号”指明开始执行点，但还要有end伪指令
————不要糊涂————
程序终止和汇编结束是两码事

## Slide 109: com程序的编写
利用MASM 6.x的简化段定义格式，可以非常容易地创建一个COM程序
遵循的规则：
  采用TINY模型
  源程序只设置代码段，无数据、堆栈等段
  程序必须从偏移地址100h处开始执行
  数据只能安排在代码段中，注意不能与可执行代码相冲突，通常在程序最后

## Slide 110: 例3.5：com程序
.model tiny ;微型存储模型
.code ;只有代码段
.startup ;程序起始点，＝ ORG 100H
mov dx,offset string
mov ah,9 ;显示信息
int 21h
mov ah,01h ;等待按键
int 21h
mov ah,02h ;响铃
mov dl,07h
int 21h
.exit 0 ;程序结束点，返回DOS
string db ‘Press any key to continue !$’
;数据安排在此
end ;汇编结束

## Slide 111: COM程序格式 MASM 6.x支持
;examplec.asm
.model tiny
.code ;只有代码段
.startup ;＝ org 100h
... ;填入指令序列
.exit 0
... ;子程序代码
... ;在此定义数据
end

## Slide 112: 完整段定义格式 MASM 5.x支持
;examplea.asm
stack segment stack
dw 512 dup(?)
stack ends
data segment
... ;在数据段定义数据
data ends
code segment ’code’
assume cs:code,ds:data,ss:stack
start: mov ax,data
mov ds,ax
... ;在代码段填入指令序列
mov ax,4c00h
int 21h
... ;子程序代码
code ends
end start

## Slide 113: 完整段定义伪指令
段名 segment 定位 组合 段字 '类别'
... ;语句序列
段名 ends
完整段定义由SEGMENT和ENDS这一对伪指令实现，SEGMENT伪指令定义一个逻辑段的开始，ENDS伪指令表示一个段的结束
段定义指令后的4个关键字用于确定段的各种属性，堆栈段要采用stack组合类型，代码段应具有‘code’类别，其他为可选属性参数
如果不指定，则采用默认参数；但如果指定，注意要按照上列次序

## Slide 114: 段定位（align）属性
指定逻辑段在主存储器中的边界，可为：
BYTE 段开始为下一个可用的字节地址（xxxx xxxxb）
WORD 段开始为下一个可用的偶数地址（xxxx xxx0b）
DWORD 段开始为下一个可用的4倍数地址（xxxxxx00b）
PARA 段开始为下一个可用的节地址（xxxx 0000b）
PAGE 段开始为下一个可用的页地址（0000 0000b）
简化段定义伪指令的代码和数据段默认采用WORD定位，堆栈段默认采用PARA定位
完整段定义伪指令的默认定位属性是PARA，其低4位已经是0，所以默认情况下数据段的偏移地址从0开始

## Slide 115: 段组合（combine）属性
指定多个逻辑段之间的关系，可为：
PRIVATE 本段与其他段没有逻辑关系，不与其他段合并，每段都有自己的段地址。这是完整段定义伪指令默认的段组合方式
PUBLIC 连接程序把本段与所有同名同类型的其他段相邻地连接在一起，然后为所有这些段指定一个共同的段地址，也就是合成一个物理段。这是简化段定义伪指令默认的段组合
STACK 本段是堆栈的一部分，连接程序将所有STACK段按照与PUBLIC段的同样方式进行合并。这是堆栈段必须具有的段组合

## Slide 116: 段字（use）属性
为支持32位段而设置的属性
对于16位x86 CPU来说，它默认是16位段，即USE16
而对于汇编32位x86 CPU指令时，它默认采用32位段，即USE32；但可以使用USE16指定标准的16位段
编写运行于实地址方式（8086工作方式）的汇编语言程序，必须采用16位段

## Slide 117: 段类别（class）属性
当连接程序组织段时，将所有的同类别段相邻分配
段类别可以是任意名称，但必须位于单引号中
大多数MASM程序使用 'code'、'data'和'stack’来分别指名代码段、数据段和堆栈段，以保持所有代码和数据的连续

## Slide 118: 指定段寄存器伪指令
ASSUME 段寄存器：段名 [,段寄存器名：段名, ...]
通知MASM用指定的段寄存器来寻址对应的逻辑段，即建立段寄存器与段的缺省关系
在明确了程序中各段与段寄存器之间的关系后，汇编程序会根据数据所在的逻辑段，在需要时自动插入段超越前缀。这是ASSUME伪指令的主要功能
ASSUME伪指令并不为段寄存器设定初值，连接程序LINK将正确设置CS : IP和SS : SP
由于数据段通常都需要，所以在样板源程序中，首先为DS赋值；如果使用附加段，还要赋值ES

## Slide 119: 段组伪指令
组名 GROUP 段名[,段名,...]
把多个同类段合并为一个64KB物理段，并用一个组名统一存取它
定义段组后，段组内各段就统一为一个段地址，各段定义的变量和标号的偏移地址就相对于段组基地址计算
offset操作符取变量和标号相对于段组的偏移地址，如果没有段组则取得相对于段的偏移地址
offset后可以跟段组中的某个段名，表示该段最后一个字节后面字节相对于段组的偏移地址

## Slide 120: 例题3.6－1/3
stackseg segment stack
db 256 dup(?)
stackseg ends
data1 segment word public 'const'
const1 dw 100
data1 ends
data2 segment word public 'vars'
var1 dw ?
data2 ends
datagroup group data1,data2 ;进行段组合
codeseg segment para public 'code'
assume cs:codeseg,ds:datagroup,ss:stackseg

## Slide 121: 例题3.6－2/3
start: mov ax,datagroup
mov ds,ax ;对段组寻址
mov ax,const1 ;ax=100
mov var1,ax ;var1=100
mov ax,offset var1 ;ax=2
mov ax,offset data1 ;ax=2
mov ax,offset data2 ;ax=4

## Slide 122: 例题3.6－3/3
assume ds:data2
mov ax,data2
mov ds,ax
mov ax,var1 ;ax=100
mov ax,offset var1 ;ax=2
mov ax,4c00h
int 21h
codeseg ends
end start

## Slide 123: 段顺序伪指令
.SEQ ;按照源程序的各段顺序
.DOSSEG ;按照微软使用的标准DOS规定
.ALPHA ;按照段名的字母顺序
段顺序伪指令确定各逻辑段在主存的前后位置
完整段定义格式中，默认按照源程序各段的书写顺序安排（即.seq）
采用.model伪指令的简化段定义格式，则是规定的标准DOS程序顺序（ 即.dosseg ）：
代码段 → 数据段 → 堆栈段
主存地址低端 高端

## Slide 124: 例题3.7－1/2
dseg segment word public 'data'
org 100h
;设定堆栈段起始段内偏移地址
dw 200 dup(?)
topsp equ this word ;定义栈顶指针
array dw 100 dup(5868h)
dseg ends
cseg segment 'code'
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:dseg
;dseg既是数据段又是堆栈段

## Slide 125: 例题3.7－2/2
start: mov ax,dseg
mov ds,ax
mov ss,ax
;数据段与堆栈段具有相同的段地址
mov sp,offset topsp
mov cx,100
xor si,si
again: push array[si]
inc si
inc si
loop again
mov ah,4ch
int 21h
cseg ends
end start

## Slide 126: 简化段定义格式的段属性
采用简化段定义格式的源程序，同样具有段定位、组合、类别以及段组等属性（表3.4），具有默认的属性
.MODEL伪指令除了设置程序采用的存储模型外，还具有如下语句的作用：
dgroup GROUP _data,_bss,stack
assume cs:_TEXT,ds:dgroup,ss:dgroup

## Slide 127: 第3章 教学要求（1）
掌握汇编语言语句格式
掌握简化段定义源程序格式
掌握常量表达、变量定义及应用，变量、标号和逻辑段的属性
了解数值表达式和DOS的程序结构
掌握汇编语言源程序的编辑、汇编、连接和调试的开发方法

## Slide 128: 第3章 教学要求（2）
掌握基本的伪指令：
.MODEL／.STACK／.DATA／.CODE／END ＝／EQU 、DB／DW／DD
掌握基本的操作符：
＋／－、？／DUP、OFFSET／PTR
习题 3.7 3.10 3.18 3.21